## Slide 1
WORKSHOP
Introducción a
Redes y
Telecomunicaciones
Nivel introductorio · Medio día · Práctica incluida

## Slide 2
AGENDA DEL DÍA
01
¿Cómo funciona internet?
45 min
02
Los dispositivos de una red
45 min
☕
Pausa
15 min
03
Práctica: explorá tu red
60 min
04
Cierre y panorama
30 min

## Slide 3
BLOQUE 1
¿Cómo funciona internet?
Rompamos el misterio de lo que pasa cuando navegás
⏱ 45 min

## Slide 4
¿Qué es una red?
Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir información y recursos.
Analogía: pensá en una red como un sistema de rutas y ciudades. Los datos son los autos, los dispositivos son las ciudades y los cables/wifi son las rutas.
Datos viajan en forma de paquetes: pequeños fragmentos numerados que se ensamblan al llegar al destino.
Ventajas: compartir archivos, impresoras, acceso a internet, comunicación en tiempo real.
Escala: desde tu red hogareña de 3 dispositivos hasta internet con miles de millones de nodos.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 5
Tipos de redes: LAN, WAN e Internet
LAN — Red Local
LAN (Local Area Network)
Cubre un área pequeña: hogar, oficina, aula.
Alta velocidad, baja latencia.
Ejemplos: tu red de casa, la red del laboratorio.
Tecnologías: Ethernet, Wi-Fi
WAN / Internet
WAN (Wide Area Network)
Cubre grandes distancias: ciudades, países.
Menor velocidad que LAN, mayor latencia.
Internet es la WAN más grande del mundo.
MAN: ciudad (Metropolitan Area Network)
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 6
¿Qué pasa cuando escribís una URL?
1. Escribís 'www.google.com' → tu PC no sabe la IP → consulta al DNS (como una guía telefónica).
2. El DNS responde: 'google.com = 142.250.x.x'.
3. Tu PC arma paquetes TCP/IP con la solicitud HTTP y los envía.
4. Los paquetes viajan por routers (como semáforos de la red) hasta llegar al servidor.
5. El servidor responde con la página web en más paquetes.
6. Tu PC recibe y ensambla los paquetes → ¡aparece la página!
Todo esto ocurre en menos de 200 milisegundos.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 7
DNS: el sistema de nombres de internet
DNS significa Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio).
Problema que resuelve: los humanos recordamos nombres como 'google.com', pero las computadoras se comunican con IPs como '142.250.80.46'. El DNS es el traductor.
Analogía: es como la agenda de contactos de tu teléfono. Vos guardás 'Mamá' pero el teléfono marca un número. El DNS hace exactamente eso con los dominios.
Es distribuido y jerárquico: no hay un solo servidor DNS en el mundo, sino millones organizados en jerarquía. Esto lo hace rápido y resistente.
Puerto 53: el DNS usa el puerto 53 para responder consultas, típicamente sobre UDP.
Sin DNS, tendrías que memorizar IPs numéricas para cada sitio que querés visitar.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 8
¿Cómo resuelve el DNS 'google.com'? — Paso a paso
1
Tu PC consulta su caché local
Antes de preguntar a nadie, tu PC revisa si ya resolvió este dominio antes. Si lo recuerda (TTL vigente), usa ese resultado directamente. Rápido.
2
Consulta al Resolver DNS (tu ISP o 8.8.8.8)
Si no está en caché, tu PC le pregunta al Resolver configurado. Suele ser el router o un DNS público como 8.8.8.8 (Google) o 1.1.1.1 (Cloudflare).
3
El Resolver consulta al servidor Raíz (Root)
El Resolver no sabe la IP, así que pregunta a uno de los 13 servidores raíz del mundo: '¿quién sabe de .com?'. El raíz responde con la dirección del servidor TLD.
4
Consulta al servidor TLD (.com) y luego al Autorizado
El TLD dice '¿google.com? Preguntale al servidor autorizado de Google'. Ese servidor responde con la IP final: 142.250.80.46. ¡Resuelto!
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 9
Jerarquía DNS y conceptos clave
Raíz ( . )
13 servidores raíz en el mundo · Gestionados por IANA
TLD (.com .org .ar)
Top Level Domains — gestionados por registros como Verisign
Autorizado (google.com wikipedia.org)
Cada organización gestiona su propio servidor autorizado
Host (www mail api …)
Registros A, AAAA, CNAME, MX que apuntan a IPs concretas
TTL (Time To Live): cuánto tiempo puede una PC guardar en caché una respuesta DNS antes de volver a preguntar. Ej: TTL=300 → válido 5 minutos.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 10
Protocolos: TCP/IP de forma intuitiva
Un protocolo es un conjunto de reglas acordadas para comunicarse. Como el idioma que usamos para entendernos.
IP (Internet Protocol): define las direcciones (IPs) y cómo fragmentar los datos en paquetes.
TCP (Transmission Control Protocol): garantiza que los paquetes lleguen completos y en orden. Si algo falla, los reenvía.
UDP: versión más rápida pero sin garantías → se usa en videollamadas y juegos online.
Modelo cliente-servidor: tu navegador (cliente) pide, el servidor responde.
Puerto: como el número de departamento de un edificio. La IP es el edificio, el puerto es el depto (ej: puerto 80 = HTTP).
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 11
BLOQUE 2
Los dispositivos de una red
Conocé los actores del ecosistema
⏱ 45 min

## Slide 12
Switch, Router y Access Point: ¿qué hace cada uno?
Switch
Conecta dispositivos dentro de una misma red local (LAN). Envía datos solo al destinatario correcto, no a todos.
Capa 2 - Enlace
Router
Conecta redes distintas entre sí (ej: tu LAN con internet). Decide el mejor camino para cada paquete.
Capa 3 - Red
Access Point
Permite conectar dispositivos por Wi-Fi a la red cableada. El router de casa suele tener uno integrado.
Capa 2 - Enlace
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 13
¿Cómo decide el Router hacia dónde enviar cada paquete?
🗺️ Analogía: el router es el GPS de la red
1
Recibe el paquete
Un paquete llega al router con una IP de destino, por ejemplo 8.8.8.8.
2
Consulta su tabla de ruteo
El router tiene una lista de rutas conocidas: 'para llegar a 8.x.x.x, mandá por la interfaz WAN'.
3
Elige la mejor ruta
Si hay varias rutas posibles, elige la más corta o confiable (menor métrica).
4
Reenvía el paquete
Envía el paquete por la interfaz correcta hacia el siguiente salto (next hop).
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 14
NAT: cómo tu router comparte una sola IP pública
Tu red local (LAN)
PC de escritorio
IP privada: 192.168.1.10
Notebook
IP privada: 192.168.1.11
Celular
IP privada: 192.168.1.12
ROUTER
IP privada:
192.168.1.1
IP pública:
200.45.123.77
NAT ↔
Internet (WAN)
Para el mundo exterior
TODOS tus dispositivos
aparecen con la misma
IP pública:
200.45.123.77
El NAT traduce automáticamente
entre IP privada ↔ IP pública
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 15
Red cableada vs Wi-Fi
Red Cableada (Ethernet)
Mayor velocidad y estabilidad
Menor latencia (ideal para gaming / servidores)
Más segura: difícil interceptar señal física
Requiere infraestructura: cables, switches
Estándar: Ethernet Cat5e/Cat6 → hasta 1 Gbps
Red Inalámbrica (Wi-Fi)
Flexibilidad de movimiento
Fácil de desplegar sin cableado
Mayor latencia, señal variable
Más susceptible a interferencias
Estándares: 802.11n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 16
Dirección IP: tu identidad en la red
La IP es como la dirección postal de tu dispositivo en la red.
IPv4: formato A.B.C.D (ej: 192.168.1.10) — 4 números de 0 a 255 — solo 4.300 millones de direcciones.
IPv6: formato más largo con hexadecimal (ej: 2001:db8::1) — diseñado para el futuro con billones de direcciones.
IP privada vs pública: tu red local usa IPs privadas (192.168.x.x o 10.x.x.x). El router tiene una IP pública única en internet.
Máscara de subred: define qué parte de la IP identifica la red y cuál al dispositivo. Ej: 255.255.255.0
DHCP: protocolo que asigna IPs automáticamente — no tenés que configurarlas a mano.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 17
Anatomía de una dirección IPv4
192
.
168
.
1
.
10
Red
Red
Subred
Dispositivo
Cada número va de 0 a 255
Porque cada octeto son 8 bits → 2⁸ = 256 valores posibles (0 a 255).
Máscara /24 = 255.255.255.0
Los primeros 3 octetos identifican la red. El último identifica al dispositivo dentro de esa red.
Rango privado más común
192.168.0.0 a 192.168.255.255 — lo que ves en tu casa o empresa. No son enrutables por internet.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 18
IPs Privadas vs IPs Públicas
🏠 IP PRIVADA
Solo existe dentro de tu red local
Tu router la asigna automáticamente via DHCP
Rangos reservados:
• 10.0.0.0 – 10.255.255.255
• 172.16.0.0 – 172.31.255.255
• 192.168.0.0 – 192.168.255.255
No es única en el mundo (miles de redes tienen 192.168.1.10)
Ejemplo: 192.168.1.10
🌐 IP PÚBLICA
Visible en internet (única en el mundo)
La asigna tu proveedor de internet (ISP)
Tu router la usa para salir a internet
Puede ser estática (fija) o dinámica (cambia)
Ejemplo real: 200.45.123.77
¿Querés ver la tuya ahora?
→ Buscá 'cuál es mi IP' en Google
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 19
☕
PAUSA
15 minutos · Volvemos con práctica

## Slide 20
BLOQUE 3
Práctica: explorá
tu propia red
Vas a usar comandos reales sobre tu equipo
⏱ 60 min

## Slide 21
Comandos básicos de red
ipconfig / ifconfig
Win / Linux-Mac
Muestra la configuración de red: IP, máscara, gateway.
ping <destino>
Todos
Envía paquetes ICMP y mide el tiempo de respuesta. Sirve para verificar conectividad.
tracert / traceroute
Win / Linux-Mac
Muestra cada salto (router) que recorre un paquete hasta el destino.
nslookup <dominio>
Todos
Consulta el DNS para obtener la IP de un dominio.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 22
Actividades prácticas
🔍 Actividad 1 — Ver tu configuración: Abrí la terminal y ejecutá ipconfig (Windows) o ifconfig (Mac/Linux). Anotá tu IP, máscara y gateway.
📡 Actividad 2 — Ping: Hacé ping a 8.8.8.8 (DNS de Google) y a google.com. ¿Cuántos ms responde? ¿Hay diferencia entre IP y nombre?
🗺️ Actividad 3 — Traceroute: Ejecutá tracert google.com. Observá cuántos saltos hay y qué IPs intermedias aparecen.
🌐 Actividad 4 — DNS lookup: Usá nslookup para resolver youtube.com y wikipedia.org. ¿Cuántas IPs devuelve?
🔎 Actividad 5 (opcional) — Escaneo local: Con Angry IP Scanner, explorá los dispositivos conectados a tu red. ¿Cuántos hay?
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 23
BLOQUE 4
Cierre y panorama
¿A dónde podés ir desde acá?
⏱ 30 min

## Slide 24
Repaso: conceptos clave del día
✅ Red: conjunto de dispositivos conectados para compartir recursos e información.
✅ LAN / WAN / Internet: escalas de red desde lo local hasta lo global.
✅ TCP/IP: el lenguaje universal de internet — paquetes, IPs y puertos.
✅ Switch → conecta dentro de la LAN. Router → conecta redes distintas.
✅ IP: dirección única de cada dispositivo. DHCP la asigna automáticamente.
✅ DNS: traduce nombres de dominio a IPs.
✅ Comandos: ipconfig / ifconfig, ping, traceroute, nslookup — tu caja de herramientas básica.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 25
¿A qué áreas podés especializarte?
Seguridad
Informática
Proteger redes y sistemas. Ethical hacking, firewall, análisis de amenazas.
Administración
de Redes
Configurar y mantener infraestructura: routers, switches, VLANs.
Cloud &
DevOps
Infraestructura en la nube (AWS, Azure, GCP), automatización, CI/CD.
Telecomunicaciones
& 5G
Redes móviles, fibra óptica, radiofrecuencia, protocolos de señal.
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 26
Recursos para seguir aprendiendo
📘 Cisco Networking Academy (netacad.com) — Cursos gratuitos de redes con certificación CCNA.
🔐 TryHackMe (tryhackme.com) — Plataforma gamificada para aprender seguridad en redes, ideal para principiantes.
📖 Libro: 'Redes de Computadoras' de Andrew Tanenbaum — referencia clásica en la carrera.
🎥 YouTube: Canal 'NetworkChuck' — explicaciones visuales y prácticas de redes en inglés.
🏅 Certificaciones para apuntar: CompTIA Network+ (primer paso), luego Cisco CCNA.
💻 Herramientas para practicar: Cisco Packet Tracer (simulador), GNS3 (avanzado), Wireshark (análisis de tráfico).
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones

## Slide 27
¡Gracias!
Preguntas y debate abierto
Workshop: Introducción a Redes y Telecomunicaciones